ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.02.2016р. по 29.02.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 02.02. | 94,918 | 2,400 | 0,620 | 0,114 | 0,130 | 0,002 | 0,059 | 0,033 | 0,051 | 0,008 | 1,288 | 0,677 | 0,7102 | 37,6737 | 8998,22 | 33,9928 | 8119,03 | 49,0633 |  |  |  |  |  |
| 10,02. | 95,558 | 1,760 | 0,542 | 0,118 | 0,126 | 0,002 | 0,066 | 0,034 | 0,078 | 0,006 | 1,188 | 0,592 | 0,7064 | 37,6765 | 8998,89 | 33,9922 | 8118,90 | 49,1981 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 18.02. | 95,241 | 2,020 | 0,589 | 0,113 | 0,120 | 0,004 | 0,059 | 0,030 | 0,055 | 0,007 | 1,108 | 0,654 | 0,7081 | 37,7051 | 9005,71 | 34,0196 | 8125,44 | 49,1770 |  |  |  |  |  |
| 23.02. | 95,535 | 1,668 | 0,519 | 0,115 | 0,123 | 0,001 | 0,060 | 0,032 | 0,040 | 0,008 | 1,338 | 0,561 | 0,7049 | 37,4993 | 8956,55 | 33,8290 | 8079,93 | 49,0187 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата