ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 10-3

# переданого  Кременчуцьким  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кіровоградгаз» (Кіровоградська область) ГРС Крюків

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.03 по 31.03.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 10 | 95,616 | 2,503 | 0,794 | 0,127 | 0,123 | 0,041 | 0,011 | 0,611 | 0,165 | 0,009 | - 17,1 | 0,703 | 8239 | 11954 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,610 | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 95,358 | 2,664 | 0,847 | 0,135 | 0,127 | 0,044 | 0,010 | 0,621 | 0,187 | 0,007 | - 19,1 | 0,705 | 8256 | 11960 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,620 | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 95,502 | 2,559 | 0,816 | 0,132 | 0,125 | 0,042 | 0,010 | 0,626 | 0,181 | 0,007 | - 20,1 | 0,704 | 8244 | 11953 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,624 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 95,358 | 2,662 | 0,852 | 0,135 | 0,129 | 0,042 | 0,010 | 0,623 | 0,183 | 0,006 | - 17,9 | 0,705 | 8257 | 11961 | Bідсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,622 | 0,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __ Кучерук  В.М.						31.03.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                Доброчинська І.Д.               			                    __________ 31.03.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата