ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Андріянів  по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 02.03. | 94,518 | 2,517 | 0,746 | 0,105 | 0,132 | 0,001 | 0,037 | 0,027 | 0,042 | 0,007 | 1,085 | 0,783 | 0,7132 | 37,8472 | 9039,66 | 34,1536 | 8157,45 | 49,1827 |  |  |  |  |  |
| 11.03. | 94,510 | 2,509 | 0,747 | 0,107 | 0,133 | 0,001 | 0,038 | 0,026 | 0,043 | 0,007 | 1,087 | 0,792 | 0,7134 | 37,8454 | 9039,21 | 34,1520 | 8157,06 | 49,1746 |  |  |  |  |  |
| 16.03. | 94,052 | 2,935 | 0,730 | 0,101 | 0,124 | 0,002 | 0,034 | 0,022 | 0,021 | 0,010 | 1,082 | 0,887 | 0,7157 | 37,8709 | 9045,30 | 34,1770 | 8163,04 | 49,1274 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 25.03. | 95,969 | 2,047 | 0,663 | 0,112 | 0,111 | 0,002 | 0,031 | 0,025 | 0,024 | 0,007 | 0,739 | 0,270 | 0,7009 | 37,9433 | 9062,59 | 34,2329 | 8176,39 | 49,7410 |  |  |  |  |  |
| 30.03. | 96,029 | 2,041 | 0,650 | 0,105 | 0,103 | 0,003 | 0,025 | 0,018 | 0,021 | 0,008 | 0,749 | 0,248 | 0,6998 | 37,9085 | 9054,29 | 34,2003 | 8168,60 | 49,7317 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата