ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого ТзОВ НВП “Енергія Новояворівськ” з

ГРС“Сірка” Яворів ( зам. “Енергія Новояворівськ  “ ) по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.03. | 95,352 | 1,943 | 0,562 | 0,122 | 0,127 | 0,001 | 0,064 | 0,034 | 0,049 | 0,008 | 1,121 | 0,617 | 0,7072 | 37,6886 | 9001,77 | 34,0039 | 8121,68 | 49,1862 |  |  |  |  |  |
| 09.03. | 95,797 | 1,669 | 0,539 | 0,119 | 0,117 | 0,003 | 0,057 | 0,031 | 0,047 | 0,008 | 1,157 | 0,456 | 0,7031 | 37,6226 | 8986,01 | 33,9408 | 8106,61 | 49,2415 |  |  |  |  |  |
| 15.03. | 95,474 | 1,998 | 0,591 | 0,118 | 0,120 | 0,002 | 0,059 | 0,030 | 0,052 | 0,006 | 0,998 | 0,552 | 0,7062 | 37,7769 | 9022,85 | 34,0840 | 8140,82 | 49,3367 |  |  |  |  |  |
| 21.03. | 95,730 | 1,849 | 0,584 | 0,121 | 0,122 | 0,002 | 0,051 | 0,029 | 0,040 | 0,007 | 0,995 | 0,470 | 0,7038 | 37,7398 | 9014,00 | 34,0484 | 8132,32 | 49,3722 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 29.03. | 96,520 | 1,286 | 0,403 | 0,106 | 0,101 | 0,003 | 0,061 | 0,029 | 0,031 | 0,007 | 0,996 | 0,457 | 0,6975 | 37,4553 | 8946,05 | 33,7826 | 8068,83 | 49,2180 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата