ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Самбірським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Судова Вишня

по газопроводу відвід на Судову Вишню

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 02.03. | 98,640 | 0,247 | 0,072 | 0,042 | 0,012 | 0,002 | 0,023 | 0,004 | 0,014 | 0,008 | 0,694 | 0,242 | 0,6789 | 36,9498 | 8825,31 | 33,3043 | 7954,61 | 49,2173 |  |  |  |  |  |
| 10.03. | 98,668 | 0,234 | 0,068 | 0,040 | 0,012 | 0,003 | 0,020 | 0,003 | 0,009 | 0,007 | 0,725 | 0,211 | 0,6783 | 36,9324 | 8821,14 | 33,2880 | 7950,71 | 49,2154 |  |  |  |  |  |
| 14.03. | 98,574 | 0,250 | 0,076 | 0,044 | 0,013 | 0,001 | 0,017 | 0,004 | 0,005 | 0,007 | 0,711 | 0,298 | 0,6793 | 36,9092 | 8815,61 | 33,2673 | 7945,75 | 49,1477 |  |  |  |  |  |
| 22.03. | 98,604 | 0,263 | 0,083 | 0,045 | 0,020 | 0,002 | 0,026 | 0,007 | 0,024 | 0,007 | 0,682 | 0,237 | 0,6796 | 36,9967 | 8836,51 | 33,3479 | 7965,01 | 49,2534 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 28.03. | 98,792 | 0,227 | 0,066 | 0,037 | 0,012 | 0,002 | 0,019 | 0,003 | 0,010 | 0,006 | 0,631 | 0,195 | 0,6775 | 36,9672 | 8829,47 | 33,3193 | 7958,17 | 49,2908 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата