ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.03. | 95,020 | 2,132 | 0,634 | 0,121 | 0,131 | 0,002 | 0,057 | 0,032 | 0,043 | 0,008 | 1,128 | 0,692 | 0,7097 | 37,7367 | 9013,26 | 34,0498 | 8132,65 | 49,1602 |  |  |  |  |  |
| 11.03. | 95,011 | 2,132 | 0,635 | 0,123 | 0,133 | 0,002 | 0,057 | 0,032 | 0,045 | 0,008 | 1,130 | 0,692 | 0,7099 | 37,7426 | 9014,67 | 34,0553 | 8133,97 | 49,1627 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 16.03. | 95,076 | 2,264 | 0,686 | 0,120 | 0,135 | 0,002 | 0,055 | 0,031 | 0,057 | 0,010 | 1,026 | 0,540 | 0,7092 | 37,9144 | 9055,70 | 34,2127 | 8171,55 | 49,4097 |  |  |  |  |  |
| 23.03. | 95,674 | 1,888 | 0,595 | 0,126 | 0,126 | 0,003 | 0,052 | 0,031 | 0,048 | 0,009 | 0,964 | 0,484 | 0,7046 | 37,7855 | 9024,90 | 34,0908 | 8142,45 | 49,4015 |  |  |  |  |  |
| 30.03. | 97,404 | 0,625 | 0,299 | 0,104 | 0,104 | 0,002 | 0,066 | 0,032 | 0,058 | 0,008 | 0,984 | 0,314 | 0,6917 | 37,3150 | 8912,52 | 33,6496 | 8037,06 | 49,2404 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата