ПАТ “УКТРАНСГАЗ “

Філія “УМГ ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ “

Південно-Бузький  п/м  Олександрівське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №  РН-0058/2015

від 18.06.2015 чинно до 18.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Олексанрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Миколаївгаз“ перелік ГРС, на які поширюються результати контролю:                   Миролюбівка, Братське, Арбузинка, Вознесенськ, Прибужжя, Доманівка, Острогорське, Врадіївка, Кримка, Первомайськ

з газопроводу  Кременчук-Ананьїв-Богородчани  за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), о С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,, мг/м3 | Маса механічних домішок,, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан C1 | Етан C2 | Пропан C3 | Ізо-бутан i-C4 | Н-бутан н -C4 | Нео-пентан нео-C5 | Ізо-пентан i-C5 | Н-пентан н-C5 | Гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | Азот N2 | Діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 (Ккал/м3) | Теплота згоряння вища, МДж/м3 (Ккал/м3) | Число Воббе вище МДж/м3 |  |  |  |  |
| 1 | 95,6460 | 2,4040 | 0,7524 | 0,1191 | 0,1165 | 0,0034 | 0,0220 | 0,0155 | 0,0033 | 0,0096 | 0,6628 | 0,2451 | 0,7026 | 34,3737 8212 | 38,1125 9103 | 49,9019 | -19,6 |  |  |  |
| 2 | 95,5392 | 2,4727 | 0,7807 | 0,1258 | 0,1226 | 0,0023 | 0,0226 | 0,0158 | 0,0031 | 0,0096 | 0,6608 | 0,2447 | 0,7035 | 34,4165 8221 | 38,1583 9114 | 49,9288 | -20,7 |  |  |  |
| 3 | 95,6042 | 2,4412 | 0,7737 | 0,1246 | 0,1210 | 0,0011 | 0,0233 | 0,0163 | 0,0031 | 0,0096 | 0,6425 | 0,2392 | 0,7030 | 34,4103 8219 | 38,1520 9113 | 49,9374 | -20,6 |  |  |  |
| 4 | 95,6032 | 2,4512 | 0,7709 | 0,1248 | 0,1220 | 0,0014 | 0,0233 | 0,0163 | 0,0042 | 0,0094 | 0,6336 | 0,2396 | 0,7031 | 34,4170 8220 | 38,1593 9114 | 49,9454 | -21,4 |  |  |  |
| 9 | 95,5690 | 2,4648 | 0,7818 | 0,1275 | 0,1251 | 0,0012 | 0,0227 | 0,0157 | 0,0035 | 0,0098 | 0,6457 | 0,2333 | 0,7033 | 34,4264 8224 | 38,1693 9117 | 49,9497 | -21,3 |  |  |  |
| 10 | 95,5835 | 2,4699 | 0,7803 | 0,1255 | 0,1234 | 0,002 | 0,0225 | 0,0158 | 0,0038 | 0,0091 | 0,6333 | 0,2306 | 0,7032 | 34,4307 8224 | 38,1741 9118 | 49,9602 | -21,8 |  |  |  |
| 11 | 95,5113 | 2,5009 | 0,7952 | 0,1278 | 0,1253 | 0,0019 | 0,0243 | 0,0177 | 0,0037 | 0,0097 | 0,6522 | 0,2301 | 0,7038 | 34,4467 8228 | 38,1910 9122 | 49,9611 | -21,6 |  |  |  |
| 12 | 95,2776 | 2,6505 | 0,8407 | 0,1329 | 0,1356 | 0,0021 | 0,0250 | 0,0180 | 0,0035 | 0,0092 | 0,6408 | 0,2641 | 0,7058 | 34,5152 8245 | 38,2641 9139 | 49,9842 | -21,7 |  |  |  |
| 14 | 95,2522 | 2,6737 | 0,8450 | 0,1330 | 0,1289 | 0,0043 | 0,0242 | 0,0178 | 0,0036 | 0,0092 | 0,6344 | 0,2737 | 0,7060 | 34,5186 8245 | 38,2677 9140 | 49,9825 | -22,0 |  |  |  |
| 15 | 95,2367 | 2,6892 | 0,8483 | 0,1348 | 0,1296 | 0,0015 | 0,0233 | 0,0166 | 0,0034 | 0,0092 | 0,6289 | 0,2785 | 0,7061 | 34,5214 8245 | 38,2707 9141 | 49,9835 | -21,4 |  |  |  |
| 16 | 95,1482 | 2,7379 | 0,8632 | 0,1320 | 0,1378 | 0,0032 | 0,0235 | 0,0170 | 0,0033 | 0,0091 | 0,6341 | 0,2907 | 0,7069 | 34,5424 8250 | 38,2930 9146 | 49,9853 | -20,6 |  |  |  |
| 17 | 95,0775 | 2,7748 | 0,8849 | 0,1430 | 0,1374 | 0,0031 | 0,0256 | 0,0186 | 0,0033 | 0,0093 | 0,6238 | 0,2987 | 0,7077 | 34,5761 8258 | 38,3291 9155 | 50,0046 | -21,3 |  |  |  |
| 18 | 95,1703 | 2,7110 | 0,8665 | 0,1427 | 0,1366 | 0,0031 | 0,0256 | 0,0184 | 0,0046 | 0,0091 | 0,6182 | 0,2939 | 0,7070 | 34,5540 8253 | 38,2991 9148 | 49,9972 | -18,5 |  |  |  |
| 21 | 95,3845 | 2,5805 | 0,8210 | 0,1333 | 0,1288 | 0,0034 | 0,0189 | 0,0178 | 0,0048 | 0,0091 | 0,6305 | 0,2674 | 0,7050 | 34,4805 8236 | 38,2270 91130 | 49,9658 | -19,1 |  |  |  |
| 22 | 95,3422 | 2,6066 | 0,8251 | 0,1362 | 0,1319 | 0,0031 | 0,0269 | 0,0182 | 0,0048 | 0,0090 | 0,6293 | 0,2666 | 0,7055 | 34,5032 8241 | 38,2514 9136 | 49,9805 | -19,0 | 0,000 | 0,000 | Відс. |
| 23 | 95,1849 | 2,7227 | 0,8677 | 0,1398 | 0,1355 | 0,0031 | 0,0261 | 0,0182 | 0,0046 | 0,0090 | 0,6196 | 0,2689 | 0,7067 | 34,5626 8255 | 38,3151 9151 | 50,0192 | -20,5 |  |  |  |
| 24 | 95,2131 | 2,7039 | 0,8589 | 0,1396 | 0,1360 | 0,0024 | 0,0254 | 0,0183 | 0,0045 | 0,0093 | 0,6204 | 0,2683 | 0,7065 | 34,5518 8252 | 38,3035 9149 | 50,0126 | -21,2 |  |  |  |
| 25 | 95,3265 | 2,6258 | 0,8365 | 0,1357 | 0,1323 | 0,0033 | 0,0246 | 0,0176 | 0,0043 | 0,0093 | 0,6261 | 0,2579 | 0,7055 | 34,5147 8244 | 38,2638 9139 | 59,9949 | -20,4 |  |  |  |
| 28 | 95,2013 | 2,6977 | 0,8617 | 0,1381 | 0,1346 | 0,0022 | 0,0242 | 0,0176 | 0,0034 | 0,0097 | 0,6445 | 0,2651 | 0,7064 | 34,5386 8249 | 38,2891 9145 | 49,9956 | -19,1 |  |  |  |
| 29 | 95,1862 | 2,7065 | 0,8653 | 0,1395 | 0,1358 | 0,0019 | 0,0249 | 0,0174 | 0,0040 | 0,0094 | 0,6365 | 0,2725 | 0,7066 | 34,5462 8251 | 38,2973 9147 | 49,9988 | -19,1 |  |  |  |
| 30 | 95,1877 | 2,7037 | 0,8545 | 0,1373 | 0,1338 | 0,0026 | 0,0253 | 0,0180 | 0,0036 | 0,0091 | 0,6393 | 0,2851 | 0,7066 | 34,5329 8248 | 38,2828 9144 | 49,9810 | -19,9 |  |  |  |
| 31 | 95,3024 | 2,6256 | 0,8333 | 0,1344 | 0,1308 | 0,0027 | 0,0241 | 0,0172 | 0,0038 | 0,0092 | 0,6394 | 0,2773 | 0,7057 | 34,4975 8240 | 49,9650 11934 | 49,9650 | -20,1 |  |  |  |

Начальник   управління  Олександрівського ЛВУМГ                 Р.П.Марієнко	                   31.03.2016р.

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	         прізвище		     підпис		           дата

Начальник лабораторії  Південно-Бузького проммайданчика     С.Т. Волкова                                              31.03.2016 р.

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			           прізвище		      підпис		          дата