ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-50

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ГРС Полтава 2

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.03 по 31.03.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 16 | 91,199 | 4,497 | 1,077 | 0,125 | 0,201 | 0,090 | 0,040 | 1,732 | 1,032 | 0,007 | - 9,8 | 0,738 | 8278 | 11719 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,728 | 1,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 91,255 | 4,411 | 1,083 | 0,122 | 0,188 | 0,084 | 0,038 | 1,805 | 1,007 | 0,007 | - 12,6 | 0,737 | 8264 | 11707 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,801 | 1,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 90,982 | 4,548 | 1,067 | 0,121 | 0,191 | 0,090 | 0,042 | 1,873 | 1,081 | 0,005 | - 11,9 | 0,739 | 8264 | 11688 | Відсутні | 0,001 | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,869 | 1,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.03.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                Доброчинська  І.Д.               					 31.03.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата