ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-8

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.03 по 31.03.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 09 | 95,598 | 2,493 | 0,793 | 0,128 | 0,122 | 0,043 | 0,013 | 0,635 | 0,166 | 0,009 | - 19,8 | 0,703 | 8237 | 11950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,634 | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 95,403 | 2,643 | 0,834 | 0,132 | 0,123 | 0,044 | 0,012 | 0,619 | 0,185 | 0,007 | - 20,8 | 0,705 | 8252 | 11958 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,618 | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 95,513 | 2,542 | 0,806 | 0,130 | 0,123 | 0,043 | 0,014 | 0,638 | 0,179 | 0,012 | - 21,4 | 0,704 | 8241 | 11950 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,637 | 0,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 95,431 | 2,612 | 0,825 | 0,130 | 0,123 | 0,041 | 0,011 | 0,636 | 0,178 | 0,013 | - 17,9 | 0,705 | 8247 | 11954 | Bідсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,634 | 0,178 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.03.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                               Доброчинська І.Д.               				                     31.03.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата