ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-9

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) КС-15

# газопроводу «Союз» за період з 01.03 по 31.03.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 09 | 95,952 | 2,242 | 0,686 | 0,108 | 0,103 | 0,036 | 0,010 | 0,689 | 0,165 | 0,009 | - 17,0 | 0,700 | 8193 | 11918 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,687 | 0,166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 96,050 | 2,211 | 0,661 | 0,099 | 0,094 | 0,033 | 0,008 | 0,684 | 0,151 | 0,009 | - 21,2 | 0,699 | 8184 | 11916 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,683 | 0,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 95,922 | 2,301 | 0,701 | 0,109 | 0,103 | 0,035 | 0,009 | 0,654 | 0,157 | 0,009 | - 21,1 | 0,700 | 8202 | 11929 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,653 | 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 95,835 | 2,354 | 0,723 | 0,114 | 0,108 | 0,038 | 0,009 | 0,648 | 0,163 | 0,008 | - 20,0 | 0,701 | 8211 | 11934 | Bідсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,647 | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.03.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                               Доброчинська  І.Д.               				                     31.03.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата