Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 01-3/04.2016

переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз " Вінницької обл

Перелік ГРС, на які поширюються результати контролю: Мартинівка, Мурафа, Літин, Пасинки, Сьомаки

газопроводу"Уренгой-Помари-Ужгород"  за квітень 2016 року

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи при (р=3,92 МПа), (С | густина кг/см3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища , ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 04 16 | 95,4890 | 2,5295 | 0,8045 | 0,1272 | 0,1244 | 0,0015 | 0,0126 | 0,6716 | 0,1841 | 0,0165 | -20,0 | 0,7038 | 8233,66 | 9128,48 | 11941,43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0223 |  |  |  |  |  |  | 34,4227 | 38,2191 | 49,9964 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 04 16 | 95,5347 | 2,5471 | 0,7953 | 0,1206 | 0,1174 | 0,0014 | 0,0124 | 0,6484 | 0,1788 | 0,0077 | -20,7 | 0,7033 | 8233,26 | 9128,16 | 11945,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0205 |  |  |  |  |  |  | 34,4710 | 38,2178 | 50,0145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 04 16 | 95,5358 | 2,5463 | 0,7899 | 0,1195 | 0,1161 | 0,0014 | 0,0121 | 0,6567 | 0,1759 | 0,0108 | -19,3 | 0,7032 | 8231,11 | 9125,82 | 11943,63 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0201 |  |  |  |  |  |  | 34,4620 | 38,2080 | 50,0056 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 04 16 | 95,5849 | 2,5209 | 0,7823 | 0,1182 | 0,1150 | 0,0015 | 0,0118 | 0,6475 | 0,1709 | 0,0120 | -20,1 | 0,7028 | 8229,05 | 9123,67 | 11944,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0199 |  |  |  |  |  |  | 34,4534 | 38,1980 | 50,0076 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 04 16 | 95,6370 | 2,4821 | 0,7676 | 0,1155 | 0,1127 | 0,0015 | 0,0116 | 0,6566 | 0,1678 | 0,0131 | -19,1 | 0,7023 | 8223,08 | 11939,91 | 9117,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  | 34,4234 | 49,9900 | 38,1721 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 04 16 | 95,6612 | 2,4728 | 0,7703 | 0,1176 | 0,1149 | 0,0015 | 0,0123 | 0,6381 | 0,1658 | 0,0098 | -19,8 | 0,7023 | 8226,07 | 9120,58 | 11944,47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0203 |  |  |  |  |  |  | 34,4409 | 38,1859 | 50,0091 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 04 16 | 95,2339 | 2,7319 | 0,8639 | 0,1358 | 0,1326 | 0,0016 | 0,0147 | 0,6291 | 0,2061 | 0,0080 | -20,3 | 0,7061 | 8260,60 | 9157,45 | 11959,71 | відсут | відсутн | відсутн |
|  |  |  |  |  |  | 0,0241 |  |  |  |  |  |  | 34, 5855 | 38,3404 | 50,0729 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 04 16 | 95,1618 | 2,7769 | 0,8808 | 0,1383 | 0,1351 | 0,0017 | 0,0152 | 0,6294 | 0,2079 | 0,0095 | -19,8 | 0,7068 | 8266,58 | 9163,82 | 11962,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0246 |  |  |  |  |  |  | 34,6105 | 38,3671 | 50,0857 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 04 16 | 95,1879 | 2,7484 | 0,8687 | 0,1363 | 0,1332 | 0,0016 | 0,0150 | 0,6444 | 0,2115 | 0,0,0100 | -19,9 | 0,7065 | 8260,89 | 9157,66 | 11957 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0244 |  |  |  |  |  |  | 34,5867 | 38,3413 | 50,0617 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 04.16 | 95,1867 | 2,7677 | 0,8749 | 0,1379 | 0,1378 | 0,0016 | 0,0156 | 0,6223 | 0,2063 | 0,0088 |  | 0,7066 | 8266,00 | 9163,25 | 11963,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |  | 34,6081 | 38,3647 | 50,0890 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/см3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища , ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 15 04 16 | 95,3220 | 2,6845 | 0,8492 | 0,1336 | 0,1310 | 0,0016 | 0,0150 | 0,6182 | 0,1951 | 0,0074 |  | 0,7055 | 8257,02 | 9153,67 | 11960,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  |  |  |  | 34,5704 | 38,3248 | 50,0769 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 04 16 | 95,4757 | 2,5607 | 0,8066 | 0,1273 | 0,1248 | 0,0016 | 0,0140 | 0,6479 | 0,1871 | 0,0131 | -18,2 | 0,7040 | 8238,85 | 9134,11 | 11947,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |  | 34,4944 | 38,2427 | 50,0201 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 04 16 | 95,3508 | 2,6381 | 0,8393 | 0,1336 | 0,1314 | 0,0017 | 0,0154 | 0,6376 | 0,1943 | 0,0145 |  | 0,7052 | 8251,29 | 9147,44 | 11954,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0245 |  |  |  |  |  |  | 34,5485 | 38,2985 | 50,0503 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 04 16 | 95,5274 | 2,5432 | 0,8080 | 0,1295 | 0,1277 | 0,0016 | 0,0152 | 0,6108 | 0,1834 | 0,0111 |  | 0,7039 | 8242,91 | 9138,58 | 11954,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0238 |  |  |  |  |  |  | 34,5114 | 38,2614 | 50,0509 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 04 16 | 95,0237 | 2,8649 | 0,9205 | 0,1486 | 0,1454 | 0,0018 | 0,0169 | 0,5961 | 0,2278 | 0,0071 |  | 0,7083 | 8283,61 | 9182,12 | 11973,61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0268 |  |  |  |  |  |  | 34,6818 | 38,4437 | 50,1311 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 04 16 | 94,8972 | 2,9421 | 0,9451 | 0,1508 | 0,1470 | 0,0017 | 0,0162 | 0,6059 | 0,2342 | 0,0093 | -21,1 | 0,7093 | 8290,32 | 9189,24 | 11974,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0268 |  |  |  |  |  |  | 34,7099 | 38,4735 | 50,1365 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 04 16 | 94,7872 | 2,9977 | 0,9675 | 0,1523 | 0,1484 | 0,0016 | 0,0153 | 0,6396 | 0,2331 | 0,0122 | -18,1 | 0,7100 | 8293, 92 | 9193,01 | 11973,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |  | 34,7250 | 38,4893 | 50,1313 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 04 16 | 94,6278 | 3,0991 | 1,0015 | 0,1572 | 0,1529 | 0,0016 | 0,0160 | 0,6427 | 0,2429 | 0,0109 | -19,4 | 0,7113 | 8305, 79 | 9205,67 | 11978,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0270 |  |  |  |  |  |  | 34,7747 | 38,5423 | 50,1530 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 04 16 | 94,6305 | 3,1209 | 1,0060 | 0,1580 | 0,1539 | 0,0016 | 0,0159 | 0,6154 | 0,2436 | 0,0068 | -19,7 | 0,7114 | 8310,45 | 9210,78 | 11985,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0270 |  |  |  |  |  |  | 34,7942 | 38,5637 | 50,1789 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 04 16 | 94,6920 | 3,0887 | 0,9910 | 0,1560 | 0,1518 | 0,0017 | 0,0161 | 0,6082 | 0,2405 | 0, 0067 |  | 0,7109 | 8306, 70 | 9206,79 | 11978,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0269 |  |  |  |  |  |  | 34,7785 | 38,5470 | 50,1750 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 04 16 | 95,0649 | 2,8253 | 0,8954 | 0,1560 | 0,1369 | 0,0016 | 0,0151 | 0,6561 | 0,2130 | 0, 0085 | -20,1 | 0,7075 | 8269, 54 | 9166,88 | 11960,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |  | 34,6229 | 38,3799 | 50,0778 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  Барського  управління                                                                                                                                   В.В.Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                                                                                Г.О.Ільницька