Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз "Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Могилів-Подільський газопроводу"Ананьїв-Чернівці-Богородчани"

за період з 07.04.16 по 30.04.16р.

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи при (р=3,92 МПа), (С | густина кг/см3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 Мдж/м3 | теплота згорання вища , ккал /м3 Мдж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 Мдж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 07.04.16. | 95,5025 | 2,5639 | 0,8172 | 0,1290 | 0,1266 | 0,0016 | 0,0143 | 0,6207 | 0,1775 | 0,0060 | -11,0 | 0,7039 | 8244,48 | 9140,27 | 11955,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  | 34,5180 | 38,2685 | 50,0571 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.04.16. | 95,5507 | 2,5411 | 0,8122 | 0,1283 | 0,1263 | 0,0016 | 0,0151 | 0,6032 | 0,1765 | 0,0043 | -11,9 | 0,7037 | 8244,15 | 9139,99 | 11958,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  | 34,5166 | 38,2673 | 50,0660 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 04 16 | 95,5262 | 2,5510 | 0,8154 | 0,1286 | 0,1263 | 0,0016 | 0,0148 | 0,6130 | 0,1773 | 0,0053 |  | 0,7038 | 8244,12 | 9139,94 | 11956,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0232 |  |  |  |  |  |  | 34,5165 | 38,2671 | 50,0603 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Барського управління                                                                                В.В.Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                           Г.О.Ільницька