Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-3/05.2016

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз " Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Мартинівка, Мурафа, Літин, Пасинки, Сьомаки

газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за травень 2016 року

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р= 3,92МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 05 16 | 94,5980 | 3,1263 | 1,0158 | 0,1601 | 0,1566 | 0,0016 | 0,0171 | 0,6242 | 0,2441 | 0,0072 | -19,4 | 0,7117 | 8312,94 | 9213,38 | 11985,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0278 |  |  |  |  |  |  | 34,8046 | 38,5746 | 50,1805 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 05 16 | 94,8278 | 2,9769 | 0,9459 | 0,1502 | 0,1477 | 0,0017 | 0,0167 | 0,6462 | 0,2279 | 0,0119 | -20,4 | 0,7096 | 8289,96 | 9188,78 | 11971,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0267 |  |  |  |  |  |  | 34,7085 | 38,4716 | 50,1216 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 05 16 | 95,0228 | 2,8675 | 0,9079 | 0,1453 | 0,1410 | 0,0017 | 0,0162 | 0,6275 | 0,2186 | 0,0083 | -21,7 | 0,7080 | 8277,80 | 9175,81 | 11968,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |  | 34,6575 | 38,4173 | 50,1080 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 05 16 | 94,4414 | 3,1826 | 1,0860 | 0,1700 | 0,1753 | 0,0017 | 0,0173 | 0,5968 | 0,2640 | 0,0091 | -21,5 | 0,7137 | 8332,69 | 9234,57 | 11996,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0309 |  |  |  |  |  |  | 34,8873 | 38,6633 | 50,2276 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 05 16 | 94,4821 | 3,1975 | 1,0380 | 0,1604 | 0,1577 | 0,0017 | 0,0163 | 0,6162 | 0,2736 | 0,0077 | -20,3 | 0,7027 | 8318,38 | 9219,14 | 11984,62 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0276 |  |  |  |  |  |  | 34,8274 | 38,5987 | 50,1772 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 05 16 | 94,3415 | 3,2907 | 1,0698 | 0,1658 | 0,1628 | 0,0016 | 0,0165 | 0,6146 | 0,2765 | 0,0096 |  | 0,7139 | 8330,35 | 9231,97 | 11991,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0284 |  |  |  |  |  |  | 34,8775 | 38,6524 | 50,2050 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 16 | 94,1541 | 3,4468 | 1,1057 | 0,1710 | 0,1638 | 0,0016 | 0,0165 | 0,5951 | 0,2863 | 0,0094 |  | 0,7154 | 8346,28 | 9249,07 | 12001,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0282 |  |  |  |  |  |  | 34,9442 | 38,7240 | 50,2473 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 05 16 | 94,8859 | 2,9961 | 0,9551 | 0,1494 | 0,1449 | 0,0017 | 0,0147 | 0,5724 | 0,2260 | 0,0075 | -20,5 | 0,7093 | 8297,24 | 9196,81 | 11984,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |  | 34,7389 | 38,5052 | 50,1774 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 05 16 | 94,8784 | 2,9957 | 0,9559 | 0,1494 | 0,1448 | 0,0016 | 0,0144 | 0,5775 | 0,2274 | 0,0087 | -21,9 | 0,7093 | 8296,50 | 9195,97 | 11983,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0262 |  |  |  |  |  |  | 34,7358 | 38,5017 | 50,1716 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р= 3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 18 05 16 | 94,8750 | 3,0001 | 0,9534 | 0,1493 | 0,1448 | 0,0016 | 0,0155 | 0,5778 | 0,2278 | 0,0088 | -21,2 | 0,7093 | 8296,72 | 9196,21 | 11983,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |  | 34,7367 | 38,5027 | 50,1717 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 05 16 | 94,7919 | 3,0471 | 0,9710 | 0,1521 | 0,1476 | 0,0017 | 0,0160 | 0,5849 | 0,2325 | 0,0089 |  | 0,7100 | 8302,19 | 9202,04 | 11985,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 00265 |  |  |  |  |  |  | 34,7596 | 38,5271 | 50,1788 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 05 16 | 94,8028 | 3,0470 | 0,9707 | 0,1522 | 0,1476 | 0,0017 | 0,0157 | 0,5744 | 0,2339 | 0,0069 | -20,1 | 0,7100 | 8303,17 | 9203,11 | 11986,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0267 |  |  |  |  |  |  | 34,7637 | 38,5316 | 50,1862 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 05 16 | 95,1295 | 3,8226 | 0,8959 | 0,1405, | 0,1367 | 0,0017 | 0,0153 | 0,5908 | 0,2158 | 0,0069 | -19,6 | 0,7072 | 8274,91 | 9172,85 | 11971,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0252 |  |  |  |  |  |  | 34,6454 | 38,4049 | 50,1202 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 05 16 | 94,9416 | 2,9678 | 0,9467 | 0,1485 | 0,1436 | 0,0017 | 0,0155 | 0,5588 | 0,2251 | 0,0054 |  | 0,7089 | 8295,40 | 9194,90 | 11985,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0260 |  |  |  |  |  |  | 34,7312 | 38,4972 | 50,1808 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 05 16 | 95,0581 | 2,8924 | 0,9225 | 0,1447 | 0,1398 | 0,0017 | 0,0155 | 0,5585 | 0,2168 | 0,0051 |  | 0,7079 | 8286,81 | 9185,70 | 11981,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |  | 34,6952 | 38,4587 | 50,1652 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 05 16 | 94,9224 | 2,9771 | 0,9489 | 0,1489 | 0,1439 | 0,0017 | 0,0160 | 0,5641 | 0,2251 | 0,0060 |  | 0,7090 | 8296,19 | 9195,71 | 11985,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |  | 34,7345 | 38,5006 | 50,1800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 05 16 | 94,9174 | 2,9510 | 0,9436 | 0,1478 | 0,1438 | 0,0017 | 0,0156 | 0,5993 | 0,2225 | 0,0066 |  | 0,7090 | 8291,44 | 9190,53 | 11978,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0260 |  |  |  |  |  |  | 34,7146 | 38,4789 | 50,1533 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 05 16 | 94,5974 | 3,1441 | 1,0181 | 0,1596 | 0,1554 | 0,0017 | 0,0170 | 0,6012 | 0,2474 | 0,0080 | -19,6 | 0,7118 | 8315,78 | 9216,51 | 11988,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0283 |  |  |  |  |  |  | 34,8165 | 38,5877 | 50,1955 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 05 16 | 94,6808 | 3,1038 | 0,9964 | 0,1568 | 0,1531 | 0,0017 | 0,0178 | 0,5885 | 0,2431 | 0,0079 | -20,3 | 0,7111 | 8311,19 | 9211,67 | 11988,37 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0281 |  |  |  |  |  |  | 34,7973 | 38,5674 | 50,1929 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  Барського  управління                                                                                                                                   В.В.Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                                                                                Г.О.Ільницька