ПАТ “УКТРАНСГАЗ “

Філія “УМГ ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ “

Південно-Бузький  п/м Олександрівське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №  РН-0058/2015

від18.06.2015р. чинно до 18.06.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Олексанрівським ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ “Одесагаз“

перелік ГРС, на які поширюються результати контролю :  Троїцьке, Любашівка

з газопроводу   Кременчук-Ананьїв-Богородчани   за травень 2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), о С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,, мг/м3 | Маса механічних домішок,, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан C1 | Етан C2 | Пропан C3 | Ізо-бутан i-C4 | Н-бутан н -C4 | Нео-пентан нео-C5 | Ізо-пентан i-C5 | Н-пентан н-C5 | Гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | Азот N2 | Діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 , ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 , ккал/м3 | Число Воббе вище МДж/м3, ккал/м3 |  |  |  |  |
| 4 | 94,6076 | 3,1199 | 1,0101 | 0,1598 | 0,1548 | 0,0000 | 0,0286 | 0,0206 | 0,0188 | 0,0130 | 0,6123 | 0,2543 | 0,7116 | 34,80 8311 | 38,55 9207 | 50,15 11978 | -23,8 |  |  |  |
| 5 | 94,6175 | 3,1117 | 1,0015 | 0,1585 | 0,1542 | 0,0000 | 0,0284 | 0,0206 | 0,0192 | 0,0130 | 0,6208 | 0,2547 | 0,7114 | 34,78 8308 | 38,54 9204 | 50,14 11976 | -23,5 |  |  |  |
| 6 | 94,8514 | 2,9672 | 0,9413 | 0,1493 | 0,1463 | 0,0000 | 0,0271 | 0,0197 | 0,0184 | 0,0130 | 0,6285 | 0,2379 | 0,7093 | 34,70 8288 | 38,45 9183 | 50,10 11966 | -23,2 |  |  |  |
| 10 | 94,5658 | 3,1019 | 1,0519 | 0,1650 | 0,1694 | 0,0000 | 0,0304 | 0,0234 | 0,0203 | 0,0130 | 0,5892 | 0,2699 | 0,7125 | 34,84 8321 | 38,59 9218 | 50,17 11984 | -21,4 |  |  |  |
| 11 | 94,4058 | 3,2332 | 1,0617 | 0,1656 | 0,1648 | 0,0000 | 0,0296 | 0,0221 | 0,0197 | 0,0130 | 0,5943 | 0,2904 | 0,7135 | 34,86 8327 | 38,62 9224 | 50,17 11984 | -19,1 |  |  |  |
| 12 | 94,4930 | 3,2090 | 1,0292 | 0,1595 | 0,1546 | 0,0000 | 0,0279 | 0,0198 | 0,0174 | 0,0130 | 0,5929 | 0,2837 | 0,7125 | 34,82 8317 | 38,58 9214 | 50,16 11980 | -24,0 |  |  |  |
| 13 | 94,2906 | 3,3515 | 1,0738 | 0,1664 | 0,1595 | 0,0000 | 0,0288 | 0,0205 | 0,0178 | 0,0130 | 0,5864 | 0,2916 | 0,7142 | 34,89 8334 | 38,65 9232 | 50,20 11989 | -23,2 |  |  |  |
| 16 | 95,0395 | 2,8944 | 0,9166 | 0,1444 | 0,1399 | 0,0000 | 0,0262 | 0,0187 | 0,0172 | 0,0130 | 0,5648 | 0,2253 | 0,7079 | 34,68 8284 | 38,43 9178 | 50,12 11972 | -24,2 |  |  |  |
| 17 | 95,0327 | 2,8979 | 0,9172 | 0,1440 | 0,1394 | 0,0000 | 0,0263 | 0,0186 | 0,0169 | 0,0130 | 0,5669 | 0,2271 | 0,7079 | 34,68 8284 | 38,43 9178 | 50,12 11972 | -22,6 |  |  |  |
| 18 | 94,8877 | 2,9881 | 0,9472 | 0,1484 | 0,1437 | 0,0000 | 0,0266 | 0,0188 | 0,0174 | 0,0130 | 0,5701 | 0,2391 | 0,7091 | 34,73 8294 | 38,47 9189 | 50,14 11975 | -20,4 |  |  |  |
| 19 | 94,9699 | 2,9362 | 0,9290 | 0,1452 | 0,1401 | 0,0000 | 0,0265 | 0,0188 | 0,0172 | 0,0130 | 0,5806 | 0,2335 | 0,7084 | 34,70 8287 | 38,44 9182 | 50,13 11973 | -19,2 |  |  |  |
| 20 | 94,9625 | 2,9384 | 0,931 | 0,1461 | 0,141 | 0,0000 | 0,0265 | 0,0189 | 0,0172 | 0,0130 | 0,5731 | 0,2322 | 0,7085 | 34,70 8288 | 38,45 9183 | 50,13 11973 | -19,1 |  |  |  |
| 23 | 95,2586 | 2,7502 | 0,8684 | 0,1367 | 0,1318 | 0,0000 | 0,0254 | 0,0180 | 0,0166 | 0,0130 | 0,5663 | 0,2149 | 0,7060 | 34,61 8266 | 38,35 9159 | 50,09 11963 | -14,1 | 0,000 | 0,000 | Відс. |
| 24 | 95,3843 | 2,6738 | 0,8426 | 0,1333 | 0,1289 | 0,0000 | 0,0247 | 0,0176 | 0,0164 | 0,0130 | 0,5627 | 0,2027 | 0,7050 | 34,57 8258 | 38,31 9151 | 50,08 11961 | -19,3 |  |  |  |
| 25 | 95,1787 | 2,8059 | 0,8864 | 0,1390 | 0,1339 | 0,0000 | 0,0255 | 0,0179 | 0,0165 | 0,0130 | 0,5661 | 0,2171 | 0,7067 | 34,64 8273 | 38,38 9166 | 50,10 11967 | -18,0 |  |  |  |
| 26 | 94,9435 | 2,9542 | 0,9374 | 0,1475 | 0,1434 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0187 | 0,0172 | 0,0130 | 0,5644 | 0,2343 | 0,7087 | 34,71 8291 | 38,46 9186 | 50,14 11975 | -18,7 |  |  |  |
| 27 | 95,0397 | 2,8953 | 0,9193 | 0,1439 | 0,1386 | 0,0000 | 0,0262 | 0,0186 | 0,0174 | 0,0130 | 0,5615 | 0,2266 | 0,7079 | 34,68 8284 | 38,43 9179 | 50,13 11973 | -19,7 |  |  |  |
| 30 | 94,8566 | 2,9914 | 0,9600 | 0,1512 | 0,1466 | 0,0000 | 0,0277 | 0,0200 | 0,0186 | 0,0130 | 0,5749 | 0,2401 | 0,7095 | 34,74 8297 | 38,49 9192 | 50,14 11976 | -20,9 |  |  |  |
| 31 | 94,6308 | 3,1374 | 1,0079 | 0,1594 | 0,1555 | 0,0000 | 0,0289 | 0,0207 | 0,0192 | 0,0130 | 0,5726 | 0,2545 | 0,7115 | 34,81 8315 | 38,57 9212 | 50,18 11985 | -21,7 |  |  |  |

Начальник управління  Олександрівського ЛВУМГ                О.В.Гречаний	                31.05.2016р.

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	         прізвище		підпис		                   дата

Начальник лабораторії  Південно-Бузького проммайданчика  С.Т. Волкова                                              31.05.2016 р.

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			         прізвище		підпис		                   дата