Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-3/06.2016

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз " Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Мартинівка, Мурафа, Літин, Пасинки, Сьомаки

газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за червень 2016 року

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 06 16 | 94,6713 | 3,1356 | 1,0061 | 0,1583 | 0,1546 | 0,0018 | 0,0184 | 0,5575 | 0,2402 | 0,0058 | -21,7 | 0,7113 | 8318,14 | 9219,21 | 11996,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0287 |  |  |  |  |  |  | 34,8264 | 38,5990 | 50,2276 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 06 16 | 94,5479 | 3,1933 | 1,0310 | 0,1619 | 0,1579 | 0,0018 | 0,0180 | 0,5792 | 0,2487 | 0,0089 | -20,8 | 0,7123 | 8323,59 | 9224,92 | 11995,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0292 |  |  |  |  |  |  | 34,8492 | 38,6229 | 50,2238 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 06 16 | 94,9426 | 2,9477 | 0,9501 | 0,1506 | 0,1472 | 0,0019 | 0,0179 | 0,5668 | 0,2179 | 0,0082 | -20,5 | 0,7090 | 8297,05 | 9196,64 | 11986,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0281 |  |  |  |  |  |  | 34,7381 | 38,5045 | 50,1847 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 06 16 | 94,3334 | 3,3723 | 1,0654 | 0,1654 | 0,1630 | 0,0018 | 0,0153 | 0,5575 | 0,2665 | 0,0062 | -20,3 | 0,7139 | 8340,83 | 9243,41 | 12005,88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0299 |  |  |  |  |  |  | 34,9214 | 38,7003 | 50,2662 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 06 16 | 94,2126 | 3,4452 | 1,0863 | 0,1691 | 0,1663 | 0,0018 | 0,0156 | 0,5670 | 0,2725 | 0,0090 |  | 0,7149 | 8348,24 | 9251,29 | 12007,91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0307 |  |  |  |  |  |  | 34,9524 | 38,7333 | 50,2747 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 06 16 | 94,0279 | 3,5673 | 1,1225 | 0,1756 | 0,1714 | 0,0018 | 0,0200 | 0,5562 | 0,2951 | 0,0072 | -20,5 | 0,7166 | 8363,19 | 9267,29 | 12014,52 | відсутн | відсутн | відсутн |
|  |  |  |  |  |  | 0,0309 |  |  |  |  |  |  | 35,0150 | 38,8003 | 50,3024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 06 16 | 94,0871 | 3,5399 | 1,1065 | 0,1726 | 0,1685 | 0,0018 | 0,0204 | 0,5502 | 0,2913 | 0,0073 | -20,8 | 0,7161 | 8359,18 | 9263,02 | 12013,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0307 |  |  |  |  |  |  | 34,9982 | 38,7824 | 50,2978 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 06 16 | 93,9148 | 3,6527 | 1,1448 | 0,1777 | 0,1732 | 0,0018 | 0,0206 | 0,5519 | 0,3005 | 0,0061 | -20,9 | 0,7175 | 8372,48 | 9277,23 | 12019,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0317 |  |  |  |  |  |  | 35,0539 | 38,8419 | 50,3246 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 06 16 | 93,9475 | 3,6106 | 1,1484 | 0,1779 | 0,1731 | 0,0017 | 0,0197 | 0,5779 | 0,2772 | 0,0105 | -19,9 | 0,7172 | 8369,28 | 9273,79 | 12018,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  |  |  |  | 35,0405 | 38,8275 | 50,3184 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 14 06 16 | 93,9730 | 3,5947 | 1,1502 | 0,1781 | 0,1737 | 0,0017 | 0,0197 | 0,5704 | 0,2739 | 0,0090 | -20,9 | 0,7170 | 8369,69 | 9274,27 | 12020,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  |  |  |  | 35,0422 | 38,8295 | 50,3259 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 06 16 | 93,8777 | 3,6643 | 1,1720 | 0,1834 | 0,1799 | 0,0019 | 0,0212 | 0,5522 | 0,2833 | 0,0061 | -20,7 | 0,7180 | 8380,94 | 9286,35 | 12027,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0327 |  |  |  |  |  |  | 35,0893 | 38,8801 | 50,3574 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 06 16 | 93,8380 | 3,6910 | 1,1786 | 0,1861 | 0,1829 | 0,0019 | 0,0217 | 0,5496 | 0,2830 | 0,0077 | -21,0 | 0,7184 | 8385,12 | 9290,84 | 12030,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0336 |  |  |  |  |  |  | 35,1068 | 38,8989 | 50,3684 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 06 16 | 93,7981 | 3,7337 | 1,1814 | 0,1839 | 0,1798 | 0,0018 | 0,0207 | 0,5431 | 0,2953 | 0,0044 | -20,1 | 0,7186 | 8386,21 | 9292,01 | 12030,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0328 |  |  |  |  |  |  | 35, 1114 | 38,9038 | 50,3674 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 06 16 | 94,0596 | 3,5116 | 1,1383 | 0,1811 | 0,1783 | 0,0018 | 0,0204 | 0,5821 | 0,2608 | 0,0084 | -20,2 | 0,7165 | 8365,34 | 9269,61 | 12018,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |  | 35,0204 | 38,8100 | 50,3189 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 06 16 | 94,0101 | 3,5634 | 1,1361 | 0,1801 | 0,1772 | 0,0018 | 0,0215 | 0,5688 | 0,2755 | 0,0075 | -20,5 | 0,7169 | 8368,23 | 9272,71 | 12019,35 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0326 |  |  |  |  |  |  | 35,0361 | 38,8230 | 50,3226 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 06 16 | 93,9504 | 3,5888 | 1,1454 | 0,1812 | 0,1783 | 0,0018 | 0,0227 | 0,5839 | 0,2811 | 0,0078 | -20,0 | 0,7174 | 8370,24 | 9274,79 | 12017,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0328 |  |  |  |  |  |  | 35,0445 | 38,8317 | 50,3167 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 06 16 | 93,7178 | 3,7332 | 1,2070 | 0,1912 | 0,1870 | 0,0018 | 0,0217 | 0,5841 | 0,2871 | 0,0091 | -20,1 | 0,7193 | 8389,87 | 9295,81 | 12,028,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0339 |  |  |  |  |  |  | 35,1267 | 38,9197 | 50,3610 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 06 16 | 93,5475 | 3,8203 | 1,2633 | 0,2062 | 0,0264 | 0,0019 | 0,0274 | 0,5522 | 0,2998 | 0,0058 | -20,1 | 0,7215 | 8414,56 | 9322,35 | 12045,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0386 |  |  |  |  |  |  | 35,2301 | 39,0308 | 50,4300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 06 16 | 934841 | 3,8491 | 1,2771 | 0,2100 | 0,2109 | 0,0400 | 0,0283 | 0,5578 | 0,3031 | 0,0059 |  | 0,7221 | 8419,82 | 9327,91 | 12046,93 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0318 |  |  |  |  |  |  | 35,2521 | 39,0541 | 50,4381 |  |  |  |

Начальник  Барського  управління                                                                                                                                   В.В.Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                                                                                Г.О.Ільницька