Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-3/08.2016

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз " Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Мартинівка, Мурафа, Літин, Пасинки, Сьомаки

газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за серпень 2016 року

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 08 16 | 94,9402 | 2,8509 | 0,9524 | 0,1553 | 0,1577 | 0,0017 | 0,0228 | 0,6457 | 0,2118 | 0,0071 | -19,9 | 0,7093 | 8291,11 | 9190,05 | 11975,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0305 |  |  |  |  |  |  | 34,7132 | 38,4769 | 50,1380 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 08 16 | 94,9661 | 2,8486 | 0,9521 | 0,1533 | 0,1547 | 0,0016 | 0,0204 | 0,6370 | 0,2030 | 0,0106 | -19,3 | 0,7090 | 8289,86 | 9188,76 | 11976,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0291 |  |  |  |  |  |  | 34,7080 | 38,4715 | 50,1432 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 08 16 | 95,0320 | 2,8077 | 0,9383 | 0,1503 | 0,1511 | 0,0017 | 0,0196 | 0,6385 | 0,2001 | 0,0150 | -19,9 | 0,7084 | 8283,70 | 9182,17 | 11973,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0281 |  |  |  |  |  |  | 34,6822 | 38,4439 | 50,1292 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 08 16 | 94,8473 | 2,9356 | 0,9849 | 0,1572 | 0,1583 | 0,0017 | 0,0205 | 0,6250 | 0,2074 | 0,0097 | -19,8 | 0,7100 | 8301,47 | 9201,23 | 11984,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0292 |  |  |  |  |  |  | 34,7566 | 38,5237 | 50,1754 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 08 16 | 94,6537 | 3,0748 | 1,0271 | 0,1629 | 0,1637 | 0,0017 | 0,0208 | 0,6137 | 0,2203 | 0,0078 | -19,5 | 0,7116 | 8317,90 | 9218,83 | 11993,36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0299 |  |  |  |  |  |  | 34,8254 | 38,5974 | 50,2138 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 08 16 | 94,9214 | 2,9079 | 0,9662 | 0,1533 | 0,1538 | 0,0016 | 0,0190 | 0,6183 | 0,2005 | 0,0080 | -19,5 | 0,7093 | 8296,03 | 9195,42 | 11983,02 | відсутн | відсутн. | відсутн. |
|  |  |  |  |  |  | 0,0279 |  |  |  |  |  |  | 34,7338 | 38,4994 | 50,1705 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 08 16 | 95,0004 | 2,8455 | 0,9453 | 0,1513 | 0,1518 | 0,0016 | 0,0180 | 0,6324 | 0,1957 | 0,0087 | -19,2 | 0,7085 | 8287,50 | 9186,25 | 11977,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |  | 34,6981 | 38,4610 | 50,1455 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 08 16 | 95,1785 | 2,7096 | 0,9043 | 0,1473 | 0,1494 | 0,0016 | 0,0204 | 0,6456 | 0,1850 | 0,0080 | -19,5 | 0,7072 | 8273,55 | 9171,32 | 11969,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0285 |  |  |  |  |  |  | 34,6397 | 38,3985 | 50,1122 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 08 16 | 95,2254 | 2,6818 | 0,8918 | 0,1457 | 0,1470 | 0,0016 | 0,0189 | 0,6480 | 0,1815 | 0,0088 | -18,0 | 0,7067 | 8268,84 | 9166,28 | 11966,49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0281 |  |  |  |  |  |  | 34,6200 | 38,3774 | 50,1013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 12 08 16 | 95,2339 | 2,6720 | 0,8859 | 0,1451 | 0,1462 | 0,0016 | 0,0200 | 0,6552 | 0,1820 | 0,0092 | -19,0 | 0,7066 | 8266,86 | 9164,13 | 11964,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0274 |  |  |  |  |  |  | 34,6117 | 38,3684 | 50,0925 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 08 16 | 95,2077 | 2,6708 | 0,8864 | 0,1449 | 0,1481 | 0,0016 | 0,0198 | 0,6660 | 0,1967 | 0,0082 | -19,7 | 0,7069 | 8265,33 | 9162,42 | 11959,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0279 |  |  |  |  |  |  | 34,6053 | 38,3612 | 50,0739 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 08 16 | 95,3607 | 2,5763 | 0,8571 | 0,1386 | 0,14919 | 0,0016 | 0,0182 | 0,6666 | 0,1835 | 0,0083 | -19,8 | 0,7055 | 8253,27 | 9149,54 | 11954,81 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |  | 34,5548 | 38,3073 | 50,0524 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 08 16 | 95,4210 | 2,5395 | 0,8387 | 0,1318 | 0,1378 | 0,0015 | 0,0180 | 0,6784 | 0,1800 | 0,0086 | -21,0 | 0,7048 | 8245,27 | 9140,94 | 11949,27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |  | 34,5213 | 38,2713 | 50,0292 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 08 16 | 95,4343 | 2,5480 | 0,8392 | 0,1299 | 0,1357 | 0,0015 | 0,0165 | 0,6632 | 0,1811 | 0,0077 | -21,1 | 0,7047 | 8245,46 | 9141,18 | 11951,01 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0241 |  |  |  |  |  |  | 34,5221 | 38,2723 | 50,0365 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 08 16 | 95,4449 | 2,5368 | 0,8359 | 0,1294 | 0,1348 | 0,0015 | 0,0164 | 0,6710 | 0,1786 | 0,0076 | -19,7 | 0,7045 | 8243,69 | 9139,27 | 11949,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0244 |  |  |  |  |  |  | 34,5147 | 38,2643 | 50,0302 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 08 16 | 95,3726 | 2,6007 | 0,8392 | 0,1313 | 0,1366 | 0,0015 | 0,0177 | 0,6635 | 0,1830 | 0,0088 | -19,0 | 0,7051 | 8249,86 | 9145,89 | 11953,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0251 |  |  |  |  |  |  | 34,5405 | 38,2920 | 50,0456 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 08 16 | 95,3288 | 2,6458 | 0,8513 | 0,1331 | 0,1393 | 0,0015 | 0,0179 | 0,6430 | 0,1862 | 0,0073 | -18,7 | 0,7056 | 8256,76 | 9153,34 | 11959,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0255 |  |  |  |  |  |  | 34,5694 | 38,3232 | 50,0709 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 08 16 | 94,6680 | 3,1197 | 0,9939 | 0,1499 | 0,1590 | 0,0016 | 0,0180 | 0,6060 | 0,2280 | 0,0066 | -20,0 | 0,7111 | 8311,50 | 9211,95 | 11989,30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |  | 34,7986 | 38,5686 | 50,1968 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 08 16 | 94,9749 | 2,8832 | 0,9294 | 0,1403 | 0,1489 | 0,0015 | 0,0171 | 0,6395 | 0,2117 | 0,0075 | -19,8 | 0,7084 | 8282,44 | 9180,78 | 11970,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0255 |  |  |  |  |  |  | 34,6769 | 38,4381 | 50,1192 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 08 16 | 94,6296 | 3,1228 | 1,0010 | 0,1475 | 0,1581 | 0,0016 | 0,0168 | 0,6316 | 0,2363 | 0,0076 | -18,8 | 0,7112 | 8308,25 | 9208,39 | 11963,07 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0267 |  |  |  |  |  |  | 34,7850 | 38,5537 | 50,1707 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 08 16 | 94,5719 | 3,1629 | 1,0114 | 0,1508 | 0,1610 | 0,0016 | 0,0184 | 0,6267 | 0,2395 | 0,0071 | -17,9 | 0,7118 | 8314,25 | 9214,82 | 11986,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |  | 34,8101 | 38,5806 | 50,1860 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 08 16 | 94,7064 | 3,0766 | 0,98,60 | 0,1473 | 0,1569 | 0,0015 | 0,0184 | 0,6211 | 0,2310 | 0,0070 | -19,7 | 0,7107 | 8305,15 | 9205,12 | 11983,28 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0271 |  |  |  |  |  |  | 34,77,20 | 38,5400 | 50,1716 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Барського управління                                                                                В.В. Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                           Г.О.Ільницька