Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-5/08.2016

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз "Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Могилів-Подільський газопроводу"Ананьїв-Чернівці-Богородчани"

за серпень 2016р.

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи при (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища , ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 02 08 16 | 95,3477 | 2,6592 | 0,8423 | 0,1312 | 0,1297 | 0,0016 | 0,0149 | 0,6234 | 0,2030 | 0,0053 | - | 0,7052 | 8252,82 | 9149,14 | 11956,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0235 |  |  |  |  |  |  | 34,5529 | 38,3056 | 50,0595 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 08 16 | 95,3048 | 2,7012 | 0,8537 | 0,1277 | 0,1371 | 0,0016 | 0,0154 | 0,6073 | 0,2037 | 0,0056 | 8,1 | 0,7056 | 8258,98 | 9155,78 | 11961,83 | відсутн | відсутн | відсутн |
|  |  |  |  |  |  | 0,0237 |  |  |  |  |  |  | 34,5787 | 38,3334 | 11961,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  Барського   управління                                                                                                              В.В.Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                                                           Г.О.Ільницька