ПАТ “УКТРАНСГАЗ “

Філія “УМГ ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ “

Південно-Бузький  п/м  Олександрівське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №  РН-0058/2015

від 18.06.2015 чинно до 18.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Олексанрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Миколаївгаз“ перелік ГРС, на які поширюються результати контролю:                   Миролюбівка, Братське, Арбузинка, Вознесенськ, Прибужжя, Доманівка, Острогорське, Врадіївка, Кримка, Первомайськ

з газопроводу  Кременчук-Ананьїв-Богородчани  за  серпень м-ць   2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), о С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,, мг/м3 | Маса механічних домішок,, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан C1 | Етан C2 | Пропан C3 | Ізо-бутан i-C4 | Н-бутан н -C4 | Нео-пентан нео-C5 | Ізо-пентан i-C5 | Н-пентан н-C5 | Гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | Азот N2 | Діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 , ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 , ккал/м3 | Число Воббе вище МДж/м3, ккал/м3 |  |  |  |  |
| 1 | 94,7275 | 2,9323 | 0,9790 | 0,1652 | 0,1640 | 0,0030 | 0,0336 | 0,0242 | 0,0020 | 0,0094 | 0,6203 | 0,3395 | 0,7113 | 34,70 8289 | 38,47 9187 | 50,05 11955 | -20,2 |  |  |  |
| 2 | 95,0081 | 2,7770 | 0,9162 | 0,1495 | 0,1478 | 0,0030 | 0,0294 | 0,0214 | 0,0042 | 0,0094 | 0,6203 | 0,3137 | 0,7087 | 34,61 8267 | 38,37 9163 | 50,02 11947 | -19,9 |  |  |  |
| 3 | 95,0770 | 2,7250 | 0,9050 | 0,1490 | 0,1475 | 0,0031 | 0,0291 | 0,0205 | 0,0062 | 0,0090 | 0,6269 | 0,3016 | 0,7082 | 34,59 8263 | 38,35 9159 | 50,01 11945 | -22,5 |  |  |  |
| 4 | 94,7385 | 2,9445 | 0,9784 | 0,1597 | 0,1567 | 0,0030 | 0,0310 | 0,0220 | 0,0040 | 0,0095 | 0,6217 | 0,3309 | 0,7110 | 34,70 8287 | 38,46 9186 | 50,06 11957 | -22,7 |  |  |  |
| 5 | 94,6224 | 3,0192 | 1,0009 | 0,1618 | 0,1593 | 0,0030 | 0,0318 | 0,0223 | 0,0048 | 0,0093 | 0,6194 | 0,3459 | 0,7120 | 34,73 8295 | 38,49 9194 | 50,07 11959 | -194 |  |  |  |
| 8 | 94,9025 | 2,8646 | 0,9413 | 0,1520 | 0,1500 | 0,0040 | 0,0278 | 0,0199 | 0,0063 | 0,0091 | 0,6103 | 0,3121 | 0,7095 | 34,65 8277 | 38,41 9175 | 50,05 11954 | -21,6 |  |  |  |
| 9 | 94,9926 | 2,7980 | 0,9205 | 0,1498 | 0,1481 | 0,0032 | 0,0288 | 0,0206 | 0,0039 | 0,0092 | 0,6325 | 0,2927 | 0,7086 | 34,62 8269 | 38,38 9166 | 50,03 11950 | -21,5 |  |  |  |
| 10 | 95,1623 | 2,6830 | 0,8854 | 0,1466 | 0,1451 | 0,0030 | 0,0288 | 0,0208 | 0,0035 | 0,0091 | 0,6331 | 0,2794 | 0,7073 | 34,57 8257 | 38,32 9153 | 50,01 11945 | -20,6 |  |  |  |
| 11 | 95,1655 | 2,6770 | 0,8802 | 0,1470 | 0,1454 | 0,0031 | 0,0288 | 0,0205 | 0,0037 | 0,0089 | 0,6464 | 0,2736 | 0,7072 | 34,54 8255 | 38,32 9152 | 50,00 11942 | -23,5 |  |  |  |
| 12 | 95,0345 | 2,7507 | 0,9079 | 0,1515 | 0,1502 | 0,0030 | 0,0302 | 0,0214 | 0,0052 | 0,0088 | 0,6400 | 0,2965 | 0,7085 | 34,60 8264 | 38,36 9162 | 50,02 11947 | -23,4 |  |  |  |
| 15 | 95,0780 | 2,7190 | 0,8938 | 0,1491 | 0,1482 | 0,0028 | 0,0298 | 0,0212 | 0,0024 | 0,0088 | 0,6455 | 0,3014 | 0,7080 | 34,58 8259 | 38,33 9155 | 49,99 11940 | -20,9 |  |  |  |
| 16 | 95,2933 | 2,5828 | 0,8541 | 0,1394 | 0,1431 | 0,0031 | 0,0287 | 0,0204 | 0,0040 | 0,0086 | 0,6486 | 0,2740 | 0,7062 | 34,52 8244 | 38,27 9140 | 49,98 11936 | -22,9 |  |  |  |
| 17 | 95,2542 | 2,6083 | 0,8584 | 0,1412 | 0,01403 | 0,0029 | 0,0276 | 0,0197 | 0,0027 | 0,0097 | 0,6625 | 0,2725 | 0,7063 | 34,52 8245 | 38,27 9140 | 49,97 11935 |  |  |  |  |
| 18 | 95,4370 | 2,4965 | 0,8183 | 0,1302 | 0,1298 | 0,0030 | 0,0256 | 0,0181 | 0,0031 | 0,0090 | 0,6650 | 0,2643 | 0,7047 | 34,45 8228 | 38,19 9122 | 49,93 11926 |  |  |  |  |
| 19 | 95,3525 | 2,5539 | 0,8345 | 0,1326 | 0,1323 | 0,0030 | 0,0258 | 0,0187 | 0,0042 | 0,0095 | 0,6645 | 0,2685 | 0,7054 | 34,48 8235 | 38,22 9129 | 49,95 11930 |  |  |  |  |
| 22 | 95,3366 | 2,5832 | 0,8229 | 0,1328 | 0,1327 | 0,0031 | 0,0258 | 0,0184 | 0,0060 | 0,0088 | 0,6525 | 0,2774 | 0,7055 | 34,48 8236 | 38,23 9131 | 49,95 11930 |  |  |  |  |
| 23 | 95,4570 | 2,4953 | 0,7975 | 0,1287 | 0,1288 | 0,0032 | 0,0255 | 0,0182 | 0,0050 | 0,0089 | 0,6684 | 0,2635 | 0,7044 | 34,44 8225 | 38,18 9120 | 49,93 11925 |  |  |  |  |
| 25 | 94,9215 | 2,8551 | 0,9032 | 0,1420 | 0,1404 | 0,0030 | 0,0276 | 0,0200 | 0,0023 | 0,0094 | 0,6544 | 0,3210 | 0,7088 | 34,59 8262 | 38,35 9159 | 49,95 11940 |  |  |  |  |
| 26 | 94,9309 | 2,8468 | 0,8953 | 0,1425 | 0,1396 | 0,0030 | 0,0268 | 0,0190 | 0,0031 | 0,0090 | 0,6656 | 0,3184 | 0,7087 | 34,58 8260 | 38,34 9156 | 49,98 11937 |  |  |  |  |
| 29 | 94,9478 | 2,8289 | 0,8930 | 0,1398 | 0,1374 | 0,0012 | 0,0270 | 0,0188 | 0,0027 | 0,0091 | 0,6704 | 0,3239 | 0,7085 | 34,57 8256 | 38,32 9152 | 49,96 11933 |  |  |  |  |
| 30 | 94,9157 | 2,8531 | 0,8923 | 0,1409 | 0,1388 | 0,0011 | 0,0264 | 0,0191 | 0,0031 | 0,0091 | 0,6667 | 0,3337 | 0,7088 | 34,57 8258 | 38,33 9154 | 49,96 11933 |  | 0,000 | 0,000 | Відс. |
| 31 | 94,6193 | 3,0317 | 0,9601 | 0,1503 | 0,1481 | 0,0030 | 0,0278 | 0,0201 | 0,0024 | 0,0094 | 0,6627 | 0,3650 | 0,7114 | 34,66 8279 | 38,42 9177 | 49,99 11941 |  |  |  |  |

Начальник управління  Олександрівського ЛВУМГ                   М.А.Сурін	                   31.08. 2016р.

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	            прізвище	                   підпис	                      дата

Начальник лабораторії  Південно-Бузького проммайданчика     С.Т. Волкова                                              31.08. 2016 р.

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			           прізвище		      підпис		          дата