Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-3/09.2016

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз " Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Мартинівка, Мурафа, Літин, Пасинки, Сьомаки

газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за вересень 2016 року

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 09 16 | 94,6655 | 3,1078 | 0,9976 | 0,1479 | 0,1577 | 0,0016 | 0,0190 | 0,6124 | 0,2342 | 0,0080 | -19,5 | 0,7111 | 8309,54 | 9209,83 | 11986,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0274 |  |  |  |  |  |  | 34,7904 | 38,5597 | 50,1839 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 09 16 | 94,6371 | 3,1315 | 1,0038 | 0,1492 | 0,1593 | 0,0016 | 0,0192 | 0,6022 | 0,2403 | 0,0071 | -19,2 | 0,7114 | 8312,89 | 9213,41 | 11988,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0276 |  |  |  |  |  |  | 34,8044 | 38,5747 | 50,1932 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 09 16 | 94,8395 | 2,9847 | 0,9526 | 0,1422 | 0,1512 | 0,0016 | 0,0191 | 0,6281 | 0,2270 | 0,0061 | -18,7 | 0,7096 | 8293,37 | 9192,49 | 11976,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0269 |  |  |  |  |  |  | 34,7227 | 38,4871 | 50,1421 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 09 16 | 94,6157 | 3,1436 | 1,0040 | 0,1496 | 0,1597 | 0,0016 | 0,0184 | 0,6087 | 0,2418 | 0,0076 | -19,0 | 0,7115 | 8313,01 | 9213,53 | 11987,48 | відсутн | відсутн | відсутн |
|  |  |  |  |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |  | 34,8049 | 38,5752 | 50,1892 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 09 16 | 94,7917 | 3,0289 | 0,9641 | 0,1434 | 0,1534 | 0,0016 | 0,0177 | 0,6150 | 0,2293 | 0,0076 | -19,1 | 0,7100 | 8298,37 | 9197,86 | 11980,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0266 |  |  |  |  |  |  | 34,7436 | 38,5096 | 50,1583 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 09 16 | 94,9500 | 2,9124 | 0,9370 | 0,1410 | 0,1496 | 0,0016 | 0,0184 | 0,6178 | 0,2180 | 0,0069 | -20,0 | 0,7088 | 8287,55 | 9186,30 | 11975,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |  | 34,6983 | 38,4612 | 50,1380 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 09 16 | 95,8554 | 2,3140 | 0,7414 | 0,1167 | 0,1188 | 0,0014 | 0,0161 | 0,6330 | 0,1607 | 0,0043 | -20,3 | 0,7011 | 8216,06 | 9109,87 | 11940,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0215 |  |  |  |  |  |  | 34,3990 | 38,1412 | 49,9925 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 09 16 | 95,653 | 2,170 | 0,948 | 0,151 | 0,151 | 0000 | 0,022 | 0,628 | 0,220 | 0,006 | -19,2 | 0,7049 | 8242 | 9138 | 11946 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,031 |  |  |  |  |  |  | 34,51 | 38,26 | 50,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 09 16 | 95,2309 | 2,6938 | 0,8724 | 0,1347 | 0,1425 | 0,0016 | 0,0180 | 0,6510 | 0,2000 | 0,0094 | -19,9 | 0,7064 | 8261,37 | 9158,19 | 11958,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0255 |  |  |  |  |  |  | 34,5887 | 38,3435 | 50,0681 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 16 09 16 | 95,3014 | 2,6395 | 0,8561 | 0,1344 | 0,1417 | 0,0016 | 0,0170 | 0,6540 | 0,1978 | 0,0110 | -18,8 | 0,7058 | 8255,25 | 9151,64 | 11954,71 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0255 |  |  |  |  |  |  | 34,5631 | 38,3161 | 50,0520 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 09 16 | 95,5792 | 2,4675 | 0,7946 | 0,1237 | 0,1300 | 0,0015 | 0,0167 | 0,6544 | 0,1815 | 0,0077 | -19,1 | 0,7034 | 8233,45 | 9128,33 | 11944,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0242 |  |  |  |  |  |  | 34,4718 | 38,2185 | 50,0100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 09 16 | 95,4444 | 2,5566 | 0,8244 | 0,1267 | 0,1339 | 0,0015 | 0,0163 | 0,6488 | 0,1968 | 0,0078 | -19,5 | 0,7046 | 8243,03 | 9138,55 | 11948,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  |  |  |  | 34,5119 | 38,2613 | 50,0260 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 09 16 | 95,3296 | 2,6354 | 0,8496 | 0,1315 | 0,1391 | 0,0016 | 0,0180 | 0,6402 | 0,2032 | 0,0070 | -20,7 | 0,7056 | 8254,23 | 9150,59 | 11955,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |  | 34,5588 | 38,3117 | 50,0541 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 09 16 | 95,3219 | 2,6332 | 0,8504 | 0,1303 | 0,1386 | 0,0015 | 0,0149 | 0,6584 | 0,1978 | 0,0099 | -20,9 | 0,7055 | 8251,22 | 9147,30 | 11951,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0243 |  |  |  |  |  |  | 34,5462 | 38,2979 | 50,0404 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 09 16 | 95,2247 | 2,7011 | 0,8789 | 0,1364 | 0,1440 | 0,0016 | 0,0187 | 0,6359 | 0,2047 | 0,0073 | -20,8 | 0,7066 | 8264,67 | 9161,79 | 11961,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0258 |  |  |  |  |  |  | 34,6025 | 38,3586 | 50,0811 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 09 16 | 95,1445 | 2,7550 | 0,8925 | 0,1376 | 0,1453 | 0,0016 | 0,0180 | 0,6397 | 0,2123 | 0,0072 | -21,0 | 0,7072 | 8269,01 | 9166,38 | 11962,62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0256 |  |  |  |  |  |  | 34,6207 | 38,3778 | 50,0851 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 09 16 | 95,3468 | 2,6128 | 0,8549 | 0,1362 | 0,1304 | 0,0014 | 0,0170 | 0,6550 | 0,2004 | 0,0099 | -20,6 | 0,7054 | 8249,90 | 9145,91 | 11951,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0263 |  |  |  |  |  |  | 34,5407 | 38,2921 | 50,0368 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 09 16 | 95,6122 | 2,4334 | 0,7802 | 0,1254 | 0,1199 | 0,0014 | 0,0146 | 0,6754 | 0,1845 | 0,0127 | -19,2 | 0,7030 | 8224,28 | 9118,42 | 11935,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  | 34,4334 | 38,1770 | 49,9726 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 09 16 | 95,7263 | 2,3640 | 0,7602 | 0,1225 | 0,1165 | 0,0013 | 0,0150 | 0,6658 | 0,1790 | 0,0099 | -21,3 | 0,7021 | 8217,61 | 9111,33 | 11934,05 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0233 |  |  |  |  |  |  | 34,4055 | 38,1473 | 49,9655 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 09 16 | 95,6996 | 2,3983 | 0,7696 | 0,1238 | 0,1187 | 0,0013 | 0,0155 | 0,6845 | 0,1780 | 0,0071 | -20,3 | 0,7023 | 8223,46 | 9117,68 | 11940,03 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0236 |  |  |  |  |  |  | 34,4300 | 38,1739 | 49,9905 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Барського управління                                                                                В.В. Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                           Г.О.Ільницька