ПАТ “УКТРАНСГАЗ “

Філія “УМГ ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ “

Південно-Бузький  п/м   Олександрівське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №  РН-0058/2015

від 18.06.2015 чинно до 18.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Олексанрівським ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ “Кіровоградгаз“  перелік ГРС, на які поширюються результати контролю :

Іванівка, Мошоріно, Червоний яр, Новгородка, Каліновка, Кіровоград-2, Марьївка, Компаніївка, Софіївка, Бобринець, Витязівка, Новоградівка

з газопроводу   Кременчук-Ананьїв-Богородчани   за вересень м-ць 2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), о С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,, мг/м3 | Маса механічних домішок,, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан C1 | Етан C2 | Пропан C3 | Ізо-бутан i-C4 | Н-бутан н -C4 | Нео-пентан нео-C5 | Ізо-пентан i-C5 | Н-пентан н-C5 | Гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | Азот N2 | Діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 , ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 , ккал/м3 | Число Воббе вище МДж/м3, ккал/м3 |  |  |  |  |
| 1 | 94,4035 | 3,1732 | 1,0092 | 0,1584 | 0,1544 | 0,0031 | 0,0282 | 0,0202 | 0,0032 | 0,0093 | 0,6451 | 0,3922 | 0,7133 | 34,74 8297 | 38,50 9195 | 50,03 11950 |  |  |  |  |
| 2 | 94,5513 | 3,0864 | 0,9812 | 0,1538 | 0,1502 | 0,0030 | 0,0276 | 0,0197 | 0,0044 | 0,0089 | 0,6322 | 0,3812 | 0,7121 | 34,70 8288 | 38,46 9186 | 50,02 11947 |  |  |  |  |
| 5 | 94,5328 | 3,1060 | 0,9788 | 0,1538 | 0,1492 | 0,0031 | 0,0275 | 0,0196 | 0,0047 | 0,0091 | 0,6219 | 0,3936 | 0,7123 | 34,70 8289 | 38,46 9187 | 50,02 11947 |  |  |  |  |
| 6 | 94,5013 | 3,1185 | 0,9880 | 0,1548 | 0,1505 | 0,0031 | 0,0284 | 0,0202 | 0,0037 | 0,0093 | 0,6254 | 0,3968 | 0,7126 | 34,72 8291 | 38,47 9189 | 50,02 11946 |  |  |  |  |
| 7 | 94,6123 | 3,0547 | 0,9645 | 0,1515 | 0,1469 | 0,0031 | 0,0272 | 0,0194 | 0,0055 | 0,0088 | 0,6300 | 0,3761 | 0,7116 | 34,68 8284 | 38,44 9182 | 50,01 11945 |  |  |  |  |
| 8 | 94,7063 | 2,9888 | 0,9501 | 0,1502 | 0,1462 | 0,0031 | 0,0278 | 0,0197 | 0,0055 | 0,0092 | 0,6326 | 0,3606 | 0,7109 | 34,66 8279 | 38,42 9176 | 50,00 11945 |  |  |  |  |
| 9 | 94,9034 | 2,8607 | 0,9117 | 0,1451 | 0,1420 | 0,0032 | 0,0276 | 0,0198 | 0,0043 | 0,0098 | 0,6451 | 0,3274 | 0,7092 | 34,61 8265 | 38,36 9162 | 49,99 11941 |  |  |  |  |
| 12 | 94,9887 | 2,7951 | 0,8975 | 0,1438 | 0,1416 | 0,0031 | 0,0271 | 0,0196 | 0,0050 | 0,0089 | 0,6534 | 0,3162 | 0,7085 | 34,58 8260 | 38,33 9156 | 49,98 11938 |  |  |  |  |
| 13 | 95,7567 | 2,3205 | 0,7340 | 0,1211 | 0,1208 | 0,0031 | 0,0256 | 0,0184 | 0,0043 | 0,0090 | 0,6722 | 0,2143 | 0,7018 | 34,36 8207 | 38,10 9100 | 49,91 11921 |  |  |  |  |
| 14 | 95,8030 | 2,2896 | 0,7265 | 0,1197 | 0,1192 | 0,0030 | 0,0254 | 0,0183 | 0,0040 | 0,0092 | 0,6693 | 0,2129 | 0,7015 | 34,35 8204 | 38,09 9097 | 49,91 11920 |  |  |  |  |
| 15 | 95,8190 | 2,2594 | 0,7282 | 0,1207 | 0,1216 | 0,0031 | 0,0259 | 0,0190 | 0,0045 | 0,0089 | 0,6883 | 0,2016 | 0,7014 | 34,34 8203 | 38,08 9095 | 49,90 11919 |  |  |  |  |
| 16 | 95,5099 | 2,3427 | 0,7641 | 0,1209 | 0,1245 | 0,0030 | 0,0270 | 0,0200 | 0,0055 | 0,0091 | 0,7857 | 0,2876 | 0,7039 | 34,33 8199 | 38,06 9091 | 49,79 11892 |  |  |  |  |
| 19 | 95,3557 | 2,5434 | 0,8152 | 0,1313 | 0,1291 | 0,0031 | 0,0245 | 0,0178 | 0,0054 | 0,0091 | 0,6653 | 0,2998 | 0,7054 | 34,45 8228 | 38,19 9122 | 49,91 11921 |  |  |  |  |
| 20 | 95,3598 | 2,5516 | 0,8176 | 0,1306 | 0,1281 | 0,0031 | 0,0247 | 0,0178 | 0,0058 | 0,0086 | 0,6448 | 0,3075 | 0,7054 | 34,46 8230 | 38,20 9124 | 49,92 11923 |  |  |  |  |
| 21 | 95,1804 | 2,6619 | 0,8531 | 0,1370 | 0,1354 | 0,0031 | 0,0259 | 0,0188 | 0,0049 | 0,0094 | 0,6495 | 0,3207 | 0,7069 | 34,51 8243 | 38,26 9138 | 49,94 11927 |  | 0,000 | 0,000 | Відс. |
| 22 | 95,1525 | 2,6825 | 0,8627 | 0,1391 | 0,1373 | 0,0030 | 0,0261 | 0,0190 | 0,0048 | 0,0094 | 0,6544 | 0,3092 | 0,7071 | 34,53 8246 | 38,28 9142 | 49,95 11931 |  |  |  |  |
| 23 | 95,0020 | 2,7699 | 0,8939 | 0,1453 | 0,1433 | 0,0031 | 0,0272 | 0,0196 | 0,0061 | 0,0089 | 0,6514 | 0,3297 | 0,7085 | 34,57 8258 | 38,33 9154 | 49,97 11935 | -25,1 |  |  |  |
| 26 | 94,9455 | 2,8074 | 0,9088 | 0,1435 | 0,1444 | 0,0030 | 0,0271 | 0,0195 | 0,0052 | 0,0087 | 0,6469 | 0,3400 | 0,7090 | 34,59 8261 | 38,34 9157 | 49,97 11936 | -23,3 |  |  |  |
| 27 | 95,2235 | 2,6252 | 0,8504 | 0,1352 | 0,1334 | 0,0030 | 0,0254 | 0,0184 | 0,0052 | 0,0089 | 0,6674 | 0,3041 | 0,7065 | 34,50 8239 | 38,24 9134 | 49,93 11926 | -23,5 |  |  |  |
| 28 | 95,4663 | 2,4755 | 0,7923 | 0,1277 | 0,1265 | 0,0031 | 0,0246 | 0,0179 | 0,0037 | 0,0104 | 0,6810 | 0,2710 | 0,7043 | 34,42 8220 | 38,16 9114 | 49,90 11919 | -23,4 |  |  |  |
| 29 | 95,6070 | 2,3958 | 0,7684 | 0,1221 | 0,1205 | 0,0030 | 0,0222 | 0,0165 | 0,0048 | 0,0089 | 0,6660 | 0,2648 | 0,7031 | 34,38 8212 | 38,12 9105 | 49,89 11916 | -23,3 |  |  |  |
| 30 | 95,5308 | 2,4473 | 0,7795 | 0,1267 | 0,1258 | 0,0028 | 0,0233 | 0,0168 | 0,0049 | 0,0092 | 0,6670 | 0,2658 | 0,7038 | 34,41 8218 | 38,15 9112 | 49,91 11920 | -21,6 |  |  |  |

Начальник управління  Олександрівського ЛВУМГ                  М.А.Сурін	                   30.09. 2016р.

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	         прізвище		   підпис		    дата

Начальник лабораторії  Південно-Бузького проммайданчика     С.Т. Волкова                                             30.09. 2016 р.

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			         прізвище		   підпис		     дата